# Text boxes

## Zasady prawidłowego składowania kruszywa:

- Składowisko powinno zapewnić:

- łatwy dostęp maszyn załadowczych,

- ograniczone możliwości wymieszania z innym asortymentem.

- W przypadkach wymieszania produktów na składowiskach należy postępować jak z wyrobami niespełniającymi deklarowanej zgodności.

- Składowisko powinno znajdować się na twardym, czystym podłożu w miejscu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami i zapyleniem, daleko od drzew 
i krzewów.

- Każdy asortyment kruszywa powinien być oznaczony widocznym i trwałym napisem.

- W przypadku, gdy wyrób podlega transportowi (przewiezienie w inne miejsce składowania) należy wcześniej przygotować podłoże rejonu składowania 
i zapewnić transport w czystych skrzyniach ładunkowych.

Niewłaściwe jest poruszanie się maszynami budowlanymi (np. spycharki, ładowarki itp.) 
po składowanym kruszywie.

# Zasady prawidłowego rozładunku, załadunku 
i przewozu kruszywa:

- W przypadku przemieszczania wyrobu w inne rejony składowania, pobierania do dalszej produkcji w wytwórniach lub załadunku związanego ze sprzedażą innemu podmiotowi należy sprawdzić czystość skrzyń ładunkowych i naczyń roboczych sprzętu załadowczego.

- Nie powinno się ładować produktu na zanieczyszczone skrzynie ładunkowe. Operator maszyny załadowczej 
nie może wykonywać nowego zlecenia załadunku 
bez zakończenia poprzedniego.

- Transport samochodowy w inne miejsce składowania lub do dalszej sprzedaży powinien odbywać się pojazdami wyposażonymi w plandeki, 
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
lub rozsypywaniem wyrobu.

# Opis postępowania reklamacyjnego:

- Kupujący powinien dokonać odbioru jakościowego najpóźniej w terminie 3 dni od daty wykonania dostawy, a ilościowego o ile to możliwe w dniu odbioru, najpóźniej jednak dnia następnego. Przy czym okres odpowiedzialności producenta za składowany wyrób jest nie dłuższy niż jeden miesiąc.

- W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji związanej w szczególności z nieprawidłową jakością przedmiotu umowy lub zaniżoną ilością Kupujący złoży przedmiot reklamacji w wyodrębnionym miejscu 
i wezwie Dostawcę (telefonicznie lub pisemnie) do stawienia się w miejscu złożenia przedmiotu reklamacji w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.

- Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane, jeśli Kupujący przedstawi dowody rozbieżności uznane przez siebie 
za właściwe.

- W przypadku kwestionowania przez Kupującego jakości dostarczonych Materiałów, niezgodnej z jakością określoną przez strony w umowie, strony w przeciągu 
3 dni od daty zgłoszenia reklamacji mogą dokonać pobrania próbek kontrolnych do badań. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami badań oraz wszystkimi innymi kosztami wynikającymi z postępowania reklamacyjnego. Uzasadniona reklamacja obciąża kosztami Sprzedawcę.

- Producent lub Sprzedający w imieniu producenta mają prawo przy przeprowadzaniu oględzin dokonać sporządzenia dokumentacji fotograficznej i spisać protokół z postępowania reklamacyjnego.

- W przypadku uznania reklamacji sposób jej załatwienia może zostać zapisany w protokole. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Producenta.

- W przypadku towaru, oznakowanego przez Sprzedawcę (Producenta) znakiem CE, składowanego poza jednostką produkcyjną (skład pośredni, skład kupującego) ponad 1 miesiąc Kupujący powinien przeprowadzić badania podstawowe wymagane normą.

- Producent nie odpowiada za pogorszenie jakości w wyniku nieprawidłowego składowania, pobierania kruszywa do dalszych procesów lub nieprawidłowego przewożenia w inne miejsce.